## Slide 1
C1 FlashKDA
FlashKDA 迁移到 SM100
是否值得？
B300 上的复现、因果分析与双分支探索
01
复现与测量
02
分析
03
挑战
奶龙必胜
HMMA 兼容路径与 tcgen05 原生路径

## Slide 2
02 主线
C1 研究主线
2
研究问题 在同一套 FlashKDA 接口与数值约束下，SM100 原生路径能否产生足以覆盖迁移成本的实际收益？
01
复现与测量
锁定执行身份、正确性与公开接口计时边界
指令身份、利用率与计时
02
分析
用双分支闭环生成可比证据，再把六问收敛为规律
双分支 agent 与双层 IR
03
挑战
沿四条路径推进候选，并用数据与知识完成晋级
替换、布局与全栈
回答 在已测 B300 工作负载上，SM100 值得以受条件保护的后端方式加入；有效迁移单位是全栈协同，而不是单独替换矩阵乘加指令。

## Slide 3
03 背景
KDA 递推结构
3
一个 chunk
state t−1
K1 prepare
K2
16-step recurrence
state t
next chunk
CHUNK = 16
数值范围、16×16 求解与 SM80 MMA 形状共同形成的设计点。
递推正确性
一次调用要同时验证 output 与 final state；连续调用还要检查 state handoff。
可利用并行
chunk 内 K2 串行，但 head、value slice、sequence 与角色仍可并行。

## Slide 4
04 复现与测量
官方路径仍使用 HMMA
4
执行身份
FlashKDA
版本已固定
CUTLASS
版本已固定
目标架构
sm_103a
反汇编
实际加载 .so
3,640
条 HMMA 矩阵乘加指令
0
SM100 原生 tcgen05、UTCMMA
源码命名不是证据；实际加载二进制的指令身份才是。
同一复现同时记录
01
实际加载模块路径
02
源码与二进制 SHA-256
03
Python 导入来源
04
CUDA 头文件版本
05
实际执行路径

## Slide 5
05 复现与测量
计时与正确性边界
5
计时边界
首次编译与一次性分配
布局处理
工作区
内核执行
状态回写
后续调用
计时外
公开接口计时范围
01
状态一致
每次调用使用相同非零初态，重复测量时轮转状态槽位。
02
进程隔离
每个实现使用独立进程，避免 CUDA 符号覆盖改变实际执行路径。
03
双重正确性
同时检查输出与最终状态，并覆盖打包、尾块和连续两次调用。
04
正式性能
冷 L2、CUDA 性能接口（CUPTI）、平衡顺序与 ABBA 交替复测。

## Slide 6
06 分析方法
双分支公平比较
6
只把优化后的新路径与未优化旧路径比较，会把架构收益和搜索努力混在一起。
HMMA 兼容分支
H0
官方 HMMA
H1
最优 HMMA
tcgen05 原生分支
T0
同预算 tcgen05
T1 / T2
最优原生路径
共享实验合同
同一工作负载
q / k / v / 状态 / 打包边界
同一机会预算
每轮候选与搜索机会匹配
同一证据门槛
实际路径、正确性与完整接口计时
公平问题 比较的是同预算最优边界，而不是新旧指令的静态标签。

## Slide 7
07 分析方法
MARPE 探索闭环
7
MARPE：多智能体运行时画像演化（Multi-Agent Runtime Profile Evolution）
01
开放提案
代码补丁、结构扩展
与机制探针
02
候选分配
HMMA 兼容分支与 tcgen05 原生分支
03
隔离执行
独立 GPU、性能分析
与实验快照
04
证据晋级
实际路径、正确性
与 ABBA 复测
05
双层写回
程序 IR 与经验 IR
写回的两类产物
数据
时延样本、正确性、二进制指令、路径凭据与硬件计数器
知识
机制解释 · 失败边界 · 适用范围 · 允许复用方式 · 下一轮高价值提案
PIKE 分支搜索与候选分配 Atrex 隔离执行、性能分析与 ABBA 本文 双分支 IR、公平预算与证据晋级

## Slide 8
08 分析方法
双层 IR
8
程序中间表示（Program IR）
回答：实际执行了什么
01
算子约束与实际路径
02
源码、头文件、动态库与哈希
03
硬件架构、编译器与路由条件
04
调度、布局与同步
05
Python 解释器、导入来源与搜索路径
经验中间表示（Experience IR）
回答：这条证据能在哪里复用
01
候选提案、结果与不确定性
02
机制状态与失败原因
03
执行路径、架构与注意力头数
04
工作负载、阶段与计时范围
05
允许复用范围与必须重测条件
例 1 V16 核心探针 1.615× 只说明首选布局有潜力，不能直接写成公开路径赢家。
例 2 HMMA nseq3 的 1.076× 不外推到 nseq4；后者实测为 0.962×。

## Slide 9
09 分析结论
三个关键结论
9
Q1 · Q5
数值约束决定分块设计
CHUNK16 同时约束指数恢复、16×16 求解和 BF16 状态舍入；扩大到 C32/C64 需要重新缩放或分块求解。
输出、最终状态、连续两次调用
Q2 · Q4
分块合法不等于整体高效
tcgen05 还要承担张量内存（TMEM）、地址描述符、同步和读回；H12 受低并行度与关键路径限制。
V128 0.920× 计算/显存 2.64%/1.24%
Q3 · Q6
并行机会决定迁移和部署方式
注意力头、数值维、序列和生产/消费角色仍可并行；收益经工作负载认证后进入条件后端。
H12 value 切片时延 −27.0%

## Slide 10
10 挑战
四条挑战路径
10
01
Direct 直接替换
V128，只替换矩阵乘加单元
0.920×
02
V16 布局探针
拆分核心计算与承载层
1.615× / 0.779×
03
H3 数据流重排
重排代数与串行路径
H12 0.906×
04
CAKE 全栈协同
驻留、角色、流水、布局与分发
H12 2.482×
每条路径都经过同一五步
问题定义 候选实现 正确性门槛 计时范围 下一轮知识写回

## Slide 11
11 挑战结果
tcgen05 的承载成本
11
每一行使用自己的基线和计时范围
0.0×
0.5×
1.0×
1.5×
Direct V128 直接替换
完整承载层
0.920×
V16 首选布局
核心探针 L0
1.615×
V16 标量重构
承载层 L1
0.779×
承载层成本
地址描述符
张量内存
提交 / 等待
结果读回
数据布局
知识 tcgen05 核心计算有潜力，但布局、张量内存与同步协议决定公开路径是否胜出。

## Slide 12
12 挑战结果
CAKE 全栈路径
12
公开接口完整加速比 = 官方时延 / 候选时延
图示代表工作负载；H3 为局部重排，CAKE 为全栈协同
1.0
H3 · H12
公开接口完整计时
0.905×
H3 · H96
公开接口完整计时
0.758×
CAKE · H12
完整计时 · T2
2.482×
CAKE · H96
完整计时 · T2
2.253×
知识 代数重排不足以缩短完整路径；驻留、角色、同步屏障、流水、布局与分发的协同才形成稳定收益。

## Slide 13
13 挑战结果
八轮探索结果
13
HMMA 兼容分支
tcgen05 原生分支
nseq3 V32/V64
1.076×
skew3 V32/V64
1.077×
nseq4 V32/V64
0.962×
H96 s173 相对 CAKE
1.033×
负载极小化调度
0.938×
首选布局 / 标量重构
1.227×
首选布局 / HMMA
0.955×
写入经验 IR 的三条知识
01
HMMA 仍可优化
nseq3 仍有 7.6% 的可资格收益。
02
工作负载决定胜负
同一 V32/V64 在 nseq3 和 nseq4 方向相反。
03
局部收益须过门槛
首选布局优于标量重构，但相对匹配 HMMA 仍为 0.955×。

## Slide 14
14 结论
部署策略
14
输入
设备与负载
设备型号、head 数、序列形态
资格检查
B300，且 profile 已认证
输出与状态正确
公开接口完整计时通过
符合
其余
SM100 专用后端
认证路径 T2
HMMA 兼容后端
默认回退
路由规则
B300 的已认证工作负载进入 SM100 T2。
兼容策略
其他条件回退 HMMA，保持跨代可用。
晋级证据
实际执行路径、输出与状态正确性、公开接口完整计时。

## Slide 15
论文方法图
论文图 1 方法框架摘录
图中方法的中文释义
双分支搜索
HMMA 与 tcgen05 独立优化
证据式晋级
实际路径、正确性、成本同时携带
双层中间表示
把运行数据转成带适用范围的经验
部署策略
已认证 SM100 路径，未覆盖 profile 回退 HMMA
最终回答 SM100 值得以受条件保护的后端方式加入 FlashKDA。
提问 奶龙必胜