## Slide 1
北京大学课程大作业 · C1
FlashKDA 从 SM80 MMA
迁移到 SM100 是否值得？
B300/SM103 上的复现、测量、迁移分析与挑战
Kimi KDA · 单卡 B300 · 10 分钟答辩
2026-09-09
Notes: 本报告回答 C1：FlashKDA 官方 kernel 仍使用 SM80 MMA，迁移到 SM100 是否值得。
报告按复现与测量、分析、挑战三个阶段展开。主线结论会在挑战之前给出。

## Slide 2
研究设计
02
研究问题与评价路径
Ⅰ 复现与测量
Agent 组织同 workload receipt
核对 SASS、grid 和 NCU 指标
建立可比较的 B300 基线
Ⅱ 分析
Agent 先回答迁移是否值得
结论必须对应实测证据
再将 MMA 工作排为 KEEP/MEASURE/STOP
Ⅲ 挑战
只实现 Agent 保留的候选
验证 output 与 final state
将正负结果回写下一轮
评价原则
新指令不构成收益证据。完整实现成本、正确性、统计稳定性与 fallback 共同决定迁移价值。
结构：复现与测量 → 分析（结论 + 证据）→ 挑战
Notes: 先说明论证顺序。第一阶段只建立可信基线和瓶颈事实。第二阶段必须明确回答题目，再决定是否进入挑战。第三阶段验证针对瓶颈的具体实现。
迁移价值按照完整成本与证据判断，不按照指令代际判断。

## Slide 3
阶段一 · 复现与测量
03
复现结果：官方 FlashKDA 是强基线
Chart: Latency (ms)
| H96 Fixed | H96 Ragged6 | H96 8×1024 | H64 Fixed | H64 Ragged6 | H64 8×1024
FlashKDA | 1.03 | 0.861 | 0.696 | 0.941 | 0.653 | 0.474
FLA chunk KDA | 2.416 | 2.425 | 2.381 | 1.686 | 1.699 | 1.596
1.79–3.42×
相对 FLA chunk KDA
复现设置
B300 SXM6 AC
commit 1ce47ea
warmup 30
iters 200, repeats 5
Agent input A: official reproduction receipt · Slurm Job 17926 · lower latency is better
Notes: 按官方 warmup、iters 和 repeats 口径复现。FlashKDA 在六个官方形状上相对 FLA 为 1.79 到 3.42 倍。
因此迁移必须击败强基线，不能只引用 SM100 峰值算力。证据见 experiments/final_campaign 与 Job 17926。

## Slide 4
阶段一 · 复现与测量
04
Agent 测量 receipt：首要瓶颈是 grid underfill
SASS
3,640
HMMA.16816.F32.BF16
TCGEN / UTCMMA = 0
TP8 代表形状
H = 96 / 8 = 12
K2 grid = 12 CTA
GPU = 148 SM
Chart: % of peak
| SM throughput | DRAM throughput | Tensor elapsed
Official V128 | 2.64 | 1.24 | 2.48
测量确认旧 MMA 路径，但数据不支持 Tensor Core 峰值是当前首要约束。
Evidence: static SASS + Job 17965 NCU · T=8192, H=12, D=128
Notes: SASS 证实题面所说的旧 MMA atom。NCU 同时显示 H12 时 K2 只有 12 个 CTA，对 148 个 SM，SM、DRAM 和 Tensor elapsed 指标都很低。
这意味着先解决可见并行度，再讨论全面更换 Tensor Core 指令。

## Slide 5
阶段二 · 分析
05
Agent 主线分析：先给迁移结论与证据
候选假设 | 关键证据 | 判断
全面换成 tcgen05 | V128 仅 0.920×；M16 < tcgen M64；active blocks/SM 为 12→1（L0）、5→1（L1） | 当前停止
机械放大 CHUNK | C32/C64 在 token 18 首次 FTZ/overflow；Neumann 代价 5.33×/26.67× | 当前停止
增加 CTA 并行度 | TP8/H12 下 12 CTA 对 148 SM；Value 维可独立切分 | 进入挑战
CTA 内流水调度 | profile 指向 fragment/state load-use 距离 | 进入挑战
Assessment output
不值得把 FlashKDA 整体机械迁移到 tcgen05。值得围绕 B300 workload 重构并行度和流水，并保留 V128 fallback。
Deterministic receipt: MMA001–MMA007 · 结论先于挑战
Notes: 这里先直接回答题目。全面 direct swap 没有净收益信号：主导 M16 与 tcgen M64 最小几何不匹配，V128 探针的 active blocks/SM 在 L0/L1 分别从 12/5 降到 1/1。
测量支持的路线是增加 CTA 间并行度和改善 CTA 内流水。所以下一阶段只挑战这两类候选，并保留 V128 fallback。

## Slide 6
阶段三 · Agent 候选验证
06
挑战设计：ValueSlice 重构 CTA 并行度
切分原则
Value 行相互独立。保持总 Tensor FLOPs、每行归约顺序和状态契约不变，只改变 CTA 对 Value rows 的分工。
项目 | 官方 V128 | ValueSlice V16
每个 head 的 Value 分片 | 1 | 8
TP8/H12 的 K2 grid | 12 CTA | 96 CTA
每 CTA 负责的 rows | 128 | 16
代价 | grid underfill | 公共输入重复读取
grid = N × H × (D / V)
实现边界：无 reduction、无 atomic、public ABI 与 final-state 语义不变
Notes: ValueSlice 不改变 recurrence 方向，只切分相互独立的 Value 行。H12 时将 12 个 CTA 扩到 96 个 CTA。
代价是 slice-independent 公共输入被重复读取，因此它需要 shape guard，而不是全域默认启用。

## Slide 7
阶段三 · 挑战
07
挑战结果：三层优化及其比较基线
层级 | 改动 | 比较对象 | B300 结果
基线 | 官方 V128 | 官方 benchmark | 12 CTA
层 1 | ValueSlice V16 | 同作业 V128 | 约 −27.0%
层 2 | Phase-6 StatePrefetch=4 | 旧 V16 / P1 | 无初态 −9.02% 有初态 −19.40%
层 3 | Phase-1 L4 / L2 | 同 Job19934 V128 | 首段 −37.23% 续段 −45.52%
解释约束
各层使用不同基线。百分比不可相加，也不可跨 job 拼接绝对延迟。
Evidence: Jobs 17947 / 19901 / 19934 · lower latency is better
Notes: 三层结果必须按照各自基线报告。ValueSlice 解决 CTA 数，P4 和 Phase-1 解决单 CTA 内的 load-use 调度。
最终 37.23% 和 45.52% 已经是相对同 Job V128 的累计结果，不能再与前两层相加。

## Slide 8
阶段三 · 挑战
08
挑战验收：正向结果不支持默认启用
检查项 | 结果 | 含义
准入域性能 | 34 个配置均获益 | 单请求候选稳定
跨路径正确性 | 120 + 14 条 bitwise | output 与 final state 一致
工具检查 | memcheck / synccheck: 0 error | 已测路径无报告错误
双 stream，无初态 | +1.52% joined-pair latency | 并发反例
发布状态 | build-time opt-in | 保留 V128 fallback
结论
当前 shape guard 不感知设备实时并发。候选保持默认关闭。
未完成：完整 Kimi K3、TP8/NCCL、scheduler 与 SLO 验证
Notes: 正确性和单请求收益都通过，但无初态双 stream 回归 1.52%。
因此只能称为干净的单卡 opt-in candidate，不能称为生产默认策略，也不能把算子降时写成 TTFT 或 SLO goodput 提升。

## Slide 9
方法抽象
09
Runtime Profile Agent：从测量到下一轮 MMA 候选
1
Measure
SASS / NCU
grid / probe
2
Assess
answer first
physical findings
3
Propose
MMA candidate
typed schedule
4
Verify
correctness
paired timing
5
Update
incumbent
memory / stop
每轮先由测量证据给出主线判断；verifier、screen 和 qualification 结论进入 memory，约束下一轮 MMA proposal。
停止条件
无新候选，screen budget 用尽，evidence plateau，达到 max rounds
前瞻验证
W384/W768 预测 cpc7/cpc13，4/4 通过。当前仅为 shadow recommendation。
44 项 CPU 测试覆盖证据取数、主线 assessment 与闭环逻辑 · LLM 不能越过 gate
Notes: 这不是从挑战事后抽象出的包装。Agent 从 SASS、NCU、grid 和 probe receipt 开始，先回答迁移问题，再提出 typed MMA 候选。
自优化发生在候选策略层，不是在线修改模型权重。确定性 gate 决定 incumbent，预算或 evidence plateau 决定停止。
W384/W768 的前瞻实验支持容量规则在同一 B300、同一 route 上的插值，但仍只做 shadow recommendation。

## Slide 10
总结
10
结论
1
迁移判断
全面将 mma.sync 替换为 tcgen05 当前不值得。B300 专用化应优先解决并行度和流水调度。
2
挑战结果
ValueSlice 和分阶段预取在单请求域获得稳定收益；并发反例要求默认关闭并保留 V128 fallback。
3
工具贡献
Runtime Profile Agent 用物理 profile 和实测结论自优化下一轮候选，并输出 STOP、KEEP 或 SHADOW。
Kernel is cheap. 可信的 profile-to-policy 决策仍然昂贵。
适用边界：单张 B300 · FlashKDA forward · 未覆盖完整 Kimi K3 和多卡 serving
Notes: 最后回到题目。全面迁移 tcgen05 当前不值得；有证据支持的 B300 专用化集中在并行度和流水。
挑战给出正向收益和并发反例。Runtime Profile Agent 将这些结论变成下一轮候选与停止决策。
所有结论限定在单张 B300 和已测 FlashKDA forward，未证明完整 Kimi K3、TP8 通信或 serving SLO。