## Slide 1
C1 FlashKDA
FlashKDA 迁移到 SM100
是否值得？
B300 上的复现、因果分析与双分支探索
01
复现与测量
02
分析
03
挑战
奶龙必胜｜蔡雨洋 · 李奥 · 赵骋
HMMA 兼容路径与 tcgen05 原生路径
Notes: 开场直接给出 C1：FlashKDA 官方 recurrence 使用 HMMA，我们研究迁移到 SM100 是否值得。
本次答辩严格按复现与测量、分析、挑战三步展开。

## Slide 2
02 主线
C1 研究主线
2
研究问题 在同一套 FlashKDA 接口与数值约束下，SM100 原生路径能否产生足以覆盖迁移成本的实际收益？
01
复现与测量
锁定执行身份、正确性与公开接口计时边界
指令身份、利用率与计时
02
分析
用双分支闭环生成可比证据，再把六问收敛为规律
双分支 agent 与双层 IR
03
挑战
沿四条路径推进候选，并用数据与知识完成晋级
替换、布局与全栈
回答 在已测 B300 工作负载上，SM100 值得以受条件保护的后端方式加入；有效迁移单位是全栈协同，而不是单独替换矩阵乘加指令。
Notes: 这一页定义整场答辩的主线。后续方法、结果与知识都回到这三步。
最终回答强调 guarded backend 和全栈协同。
来源：C1_FINAL_ASSIGNMENT_OUTLINE_20260910.md。

## Slide 3
03 背景
KDA 递推结构
3
一个 chunk
state t−1
K1 prepare
K2
16-step recurrence
state t
next chunk
CHUNK = 16
数值范围、16×16 求解与 SM80 MMA 形状共同形成的设计点。
递推正确性
一次调用要同时验证 output 与 final state；连续调用还要检查 state handoff。
可利用并行
chunk 内 K2 串行，但 head、value slice、sequence 与角色仍可并行。
Notes: 先解释为什么 KDA 不是普通 GEMM。K2 在 chunk 内递推，state 又把 chunk 串联起来。
因此迁移要同时处理并行结构、数值状态和跨调用 correctness。
来源：https://github.com/MoonshotAI/FlashKDA/blob/master/docs/20260420-flashkda-v1-deep-dive.md

## Slide 4
04 复现与测量
官方路径仍使用 HMMA
4
执行身份
FlashKDA
1ce47ea
CUTLASS
5c149f5
目标架构
sm_103a
反汇编
实际加载 .so
3,640
条 HMMA 矩阵乘加指令
0
SM100 原生 tcgen05、UTCMMA
源码命名不是证据；实际加载二进制的指令身份才是。
同一复现同时记录
01
实际加载模块路径
02
源码与二进制 SHA-256
03
Python 导入来源
04
CUDA 头文件版本
05
实际执行路径
Notes: 我们不是根据源码名称判断指令，而是冻结 commit、实际加载模块与 hash，再对 SASS 计数。
结果是 3,640 条静态 HMMA，TCGEN/UTCMMA 为 0。
来源：SM100_MAINLINE_DELIVERY.md；C1_REPRODUCTION_ANALYSIS_CHALLENGE_CONTENT_20260910.md。

## Slide 5
05 复现与测量
计时与正确性边界
5
计时边界
首次编译与一次性分配
布局处理
工作区
内核执行
状态回写
后续调用
计时外
公开接口计时范围
01
状态一致
每次调用使用相同非零初态，重复测量时轮转状态槽位。
02
进程隔离
每个实现使用独立进程，避免 CUDA 符号覆盖改变实际执行路径。
03
双重正确性
同时检查输出与最终状态，并覆盖打包、尾块和连续两次调用。
04
正式性能
冷 L2、CUDA 性能接口（CUPTI）、平衡顺序与 ABBA 交替复测。
Notes: 正式比较以 public call 为单位。布局、workspace 和 state copy-back 只要每次调用发生，就必须计时。
隔离进程修正了同进程 symbol interposition 风险。
来源：C1_REPRODUCTION_ANALYSIS_CHALLENGE_CONTENT_20260910.md §2。

## Slide 6
06 分析方法
双分支公平比较
6
只把优化后的新路径与未优化旧路径比较，会把架构收益和搜索努力混在一起。
HMMA 兼容分支
H0
官方 HMMA
H1
最优 HMMA
tcgen05 原生分支
T0
同预算 tcgen05
T1 / T2
最优原生路径
共享实验合同
同一工作负载
q / k / v / 状态 / 打包边界
同一机会预算
每轮候选与搜索机会匹配
同一证据门槛
实际路径、正确性与完整接口计时
公平问题 比较的是同预算最优边界，而不是新旧指令的静态标签。
Notes: 双分支 Agent 的动机是公平性。HMMA 和 tcgen05 各自独立优化，再用同一 workload 和同一 gate 比较。
H0/H1 分离旧路径的优化空间，T0/T1/T2 分离 tcgen05 接入与全栈路径。
来源：FRAMEWORK_SCOPE_CORRECTION_20260910.md。

## Slide 7
Notes: 这一页强调 Agent 的核心产物是判断和可复用知识，不是一串 benchmark 数字。
五类角色只提交 typed patch；协调器先做冲突、物理协议和语义去重检查，再把合法候选分配到 HMMA 与 TCGEN05 两条支路。
证据合同检查实际路径、output 与 final state，以及同 workload 和同计时范围。判断写回 scoped Experience IR，已关闭旋钮不再重复采样。
来源：STAGE12_TYPED_IR_SEARCH_CLOSURE_20260911.md §2.3、§3.3。

## Slide 8
Notes: Typed IR 把 shape、dtype、layout、carrier、pipeline 和 lifetime 变成可检查字段。
P3 与 P4 只分配一次 TMEM，并复用同一累加列。P3 的 FP32 D fragment 在明确 BF16 ROUND 后，通过 32B swizzled shared carrier 形成 P4 的输入。
ROUND 是语义边界，规范化器不得跨过；D fragment 到 A TMEM 也必须有显式 layout proof。
来源：STAGE12_TYPED_IR_SEARCH_CLOSURE_20260911.md §3.1–3.2、§4.3。

## Slide 9
09 分析结论
三个关键结论
9
Q1 · Q5
数值约束决定分块设计
CHUNK16 同时约束指数恢复、16×16 求解和 BF16 状态舍入；扩大到 C32/C64 需要重新缩放或分块求解。
输出、最终状态、连续两次调用
Q2 · Q4
分块合法不等于整体高效
tcgen05 还要承担张量内存（TMEM）、地址描述符、同步和读回；H12 受低并行度与关键路径限制。
V128 0.920× 计算/显存 2.64%/1.24%
Q3 · Q6
并行机会决定迁移和部署方式
注意力头、数值维、序列和生产/消费角色仍可并行；收益经工作负载认证后进入条件后端。
H12 value 切片时延 −27.0%
Notes: 课程六问不需要在台上逐条念。把它们归纳成数值合同、成本结构、并行与部署三条规律，右侧给关键证据。
Q1/Q5 对应 CHUNK 与 BF16；Q2/Q4 对应 tile 与瓶颈；Q3/Q6 对应并行度与 v2 决策。
来源：team/TASK.md；C1_REPRODUCTION_ANALYSIS_CHALLENGE_CONTENT_20260910.md §3。

## Slide 10
10 挑战
四条挑战路径
10
01
Direct 直接替换
V128，只替换矩阵乘加单元
0.920×
02
V16 布局探针
拆分核心计算与承载层
1.615× / 0.779×
03
H3 数据流重排
重排代数与串行路径
H12 0.906×
04
CAKE 全栈协同
驻留、角色、流水、布局与分发
H12 2.482×
每条路径都经过同一五步
问题定义 候选实现 正确性门槛 计时范围 下一轮知识写回
Notes: 挑战不是只写一个 tcgen kernel，而是用四条互相证伪的路径逐步扩大改造范围。
Direct 和 H3 失败，V16 揭示 core/carrier 差异，CAKE 证明全栈协同存在显著工程收益。
来源：SM100_MAINLINE_DELIVERY.md；ROUND1_REVIEW.md。

## Slide 11
11 挑战结果
tcgen05 的承载成本
11
每一行使用自己的基线和计时范围
0.0×
0.5×
1.0×
1.5×
Direct V128 直接替换
完整承载层
0.920×
V16 首选布局
核心探针 L0
1.615×
V16 标量重构
承载层 L1
0.779×
承载层成本
地址描述符
张量内存
提交 / 等待
结果读回
数据布局
知识 tcgen05 核心计算有潜力，但布局、张量内存与同步协议决定公开路径是否胜出。
Notes: V16 preferred-layout core 达到 1.615×，说明 native compute 有潜力；加入 scalar rematerialization 的 carrier 后只有 0.779×。
因此迁移优化的重点不是 opcode，而是 carrier 与布局。
来源：experiments/sm100_open_round1/TCGEN_OPTION_VALUE.md。

## Slide 12
12 挑战结果
CAKE 全栈路径：9/9 获益
12
公开接口完整加速比 = 官方时延 / 候选时延
图示代表工作负载；H3 为局部重排，CAKE 为全栈协同
1.0
H3 · H12
公开接口完整计时
0.905×
H3 · H96
公开接口完整计时
0.758×
CAKE · H12
完整计时 · T2
2.482×
CAKE · H96
完整计时 · T2
2.253×
知识 代数重排不足以缩短完整路径；驻留、角色、同步屏障、流水、布局与分发的协同才形成稳定收益。
Notes: H3 correctness 通过，但 public-full H12/H96 几何平均分别为 0.9055× 和 0.7581×。
CAKE/official 在九个 profile 全部正收益，H12/H96 几何平均分别为 2.4823× 和 2.2532×。
这使全栈协同成为本项目最关键的迁移知识。
来源：https://arxiv.org/abs/2608.12629；SM100_MAINLINE_DELIVERY.md。

## Slide 13
Notes: 闭包只覆盖图中的有限 typed grammar 与已测 profile。每个候选都以 qualified、below gate 或 correctness rejected 结束，证书中的 missing_design_ids 为空。
这不是全局 GPU 最优性证明。完整 P1 到 P6 public-call、可验证 D 到 A TMEM 映射，以及新的 M64、M128、split、slab 算法族仍在开放边界外。
长驻留 P3/P4 探针给出 1.43 到 1.45 倍的机制上界；是否成为完整 SM100 后端仍由 public-full 正确性和同口径计时决定。
来源：STAGE12_TYPED_IR_SEARCH_CLOSURE_20260911.md §1、§4–6；04_evidence/agent_rounds/round9_closure_certificate.json。

## Slide 14
14 结论
部署策略
14
输入
设备与负载
设备型号、head 数、序列形态
资格检查
B300，且 profile 已认证
输出与状态正确
公开接口完整计时通过
符合
其余
SM100 专用后端
认证路径 T2
HMMA 兼容后端
默认回退
路由规则
B300 的已认证工作负载进入 SM100 T2。
兼容策略
其他条件回退 HMMA，保持跨代可用。
晋级证据
实际执行路径、输出与状态正确性、公开接口完整计时。
Notes: 最终交付不是一个孤立 benchmark，而是一个可以实现的 dispatcher。
资格 profile 进入 SM100 T2，其余条件走 HMMA 兼容路径。每个 route 都由执行身份、递推 correctness 和 public-full 证据晋级。
来源：C1_FINAL_ASSIGNMENT_OUTLINE_20260910.md §7–9。

## Slide 15
论文方法图
论文图 1 方法框架摘录
图中方法的中文释义
双分支搜索
HMMA 与 tcgen05 独立优化
证据式晋级
实际路径、正确性、成本同时携带
双层中间表示
把运行数据转成带适用范围的经验
部署策略
已认证 SM100 路径，未覆盖 profile 回退 HMMA
最终回答 SM100 值得以受条件保护的后端方式加入 FlashKDA。
提问 奶龙必胜
Notes: 收尾回到论文方法图。双分支搜索、证据晋级和双层 IR 把迁移问题从一次性 benchmark 变成可积累的探索闭环。
最终回答：SM100 值得以 guarded backend 的方式加入 FlashKDA。
图片来源：output/pdf/runtime-profile-evolution-mainline-20260910.pdf，第 2 页 Figure 1 核心片段。